Приложение № 1

К Договору №

Перечень и расположение систем вентиляции и кондиционирования,

принимаемых на техническое обслуживание

по адресу: ________________________________________________

________________________________________________

| № | Система | Наименование | Кол- во | Место установки | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| Приточная система вентиляции | 3 |
| Вытяжная система вентиляции | 3 |
| Приточно-вытяжная система вентиляции | 5 |
| Холодильная машина | 2 |
| Насос | 3 |
| ИТОГО: | 16 |

Подписи сторон:

| От имени Заказчика _______________ (_______________) м.п. | От имени Исполнителя _______________ (_______________) м.п. |
| --- | --- |

Перечень основных работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования

- Приточная установка с автоматикой

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка установки в режиме “холод” /” тепло” Проверка срабатывания защитных устройств Проверка работы реле давления Очистка контактов Протяжка креплений аппаратуры управления Протяжка контактных соединений Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Электрооборудование

Проверка работы приводов воздушного клапана Протяжка контактных соединений Протяжка креплений электрооборудования Регулирование электрооборудования

Вентиляционный агрегат

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка смазки подшипников вала Проверка центровки крыльчатки на валу Проверка вращения крыльчатки и наличие цепляний Проверка состояния основания Осмотр вентилятора Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка центровки рабочего колеса на валу Проверка вращения рабочего колеса и наличие цепляний Проверка и очистка рабочего колеса Проверка состояния основания Измерение скорости вращения Проверка выравненности ведущего шкива и шкива вентилятора Проверка параллельности валов двигателя и вентилятора Проверка центровки шкивов Проверка натяжения ремней клиноременной передачи Проверка прочности крепления антивибрационных опор Протяжка резьбовых соединений Натяжка ремней клиноременной передачи Центровка шкивов

Теплообменные агрегаты

Проверка эффективности работы Наружная очистка теплообменников (без разборки / сборки) Промывка дренажных лотков Очистка каплеотделителя

Сотовый увлажнитель

Проверка эффективности работы Очистка, при необходимости замена

Воздушные фильтры

Проверка состояния Очистка пылепоглотительного фильтра Замена пылепоглотительного фильтра

Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

- Вытяжная установка с автоматикой

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка контактных соединений Протяжка креплений аппаратуры управления Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Вентиляционный агрегат

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка подшипников вала Проверка вращения крыльчатки и наличие цепляний Проверка состояния основания Осмотр вентилятора Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка вращения рабочего колеса и наличие цепляний Проверка и очистка рабочего колеса Проверка состояния основания Измерение скорости вращения Проверка прочности крепления антивибрационных опор Контроль вибрации и необычных шумов Протяжка резьбовых соединений

Проверка резьбовых соединений

Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

- Водоохлаждающая холодильная машина

Сезонный пуск

Проверка приборов аппаратуры управления осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей проверка крепления приборов автоматики проверка зажимов всех контактных соединений проверка логики работы автоматики проверка срабатывания защитных устройств очистка контактов протяжка креплений аппаратуры управления протяжка контактных соединений регулирование аппаратуры управления проверка исправности электронагревателей масла тестирование микропроцессора Электрические цепи измерение рабочего напряжения измерение рабочего тока Проверка состояния фреонового контура: –осмотр и проверка трубопроводов и запорной арматуры фреонового контура –поиск утечек холодильного оборудования, при необходимости ремонт с дозаправкой холодильного агента –анализ масла –замена масла (если требуется по результатам анализа) –осмотр, проверка работы, замена (при необходимости) фильтра Проверка состояния водяного контура проверка процента содержания гликоля в системе (если заправлена система гликолем) осмотр электродвигателя насоса протяжка контактов электродвигателя насоса Проверка состояния холодильного оборудования осмотр компрессора и проверка его работы проверка состояния электродвигателя компрессора проверка состояния основания компрессора проверка уровня масла в компрессоре, по необходимости дозаправка протяжка крепежных болтов компрессора проверка компрессора на отсутствие посторонних шумов осмотр электродвигателей вентиляторов проверка правильности вращения вентиляторов проверка состояния вентиляторов и двигателей проверка состояния основания вентилятора проверка состояния подшипников вентилятора и электродвигателя очистка рабочего колеса вентилятора осмотр и проверка работы конденсатора очистка наружной поверхности конденсатора осмотр и проверка работы испарителя Пуск чиллера и проверка рабочих параметров – измерение температуры входящего и выходящего воздуха – измерение температуры входящего и выходящего холодоносителя – проверка давления всасывания (давления испарения) – проверка давления нагнетания (давления конденсации) – проверка переохлаждения на конденсаторе проверка перегрева на испарителе Настройка рабочих параметров, с записью в эксплуатационный журнал Заключение о состоянии агрегата

Инспекция

Операции на обесточенном агрегате – проверка состояния трубопроводов и запорной арматуры фреонового контура – проверка приборов защиты и автоматики – проверка работоспособности нагревателей картеров компрессоров – проверка и протяжка электрических соединений – проверка отсутствия подтекания масла проверка отсутствия утечек фреона. При необходимости добавление фреона (включена только работа) Операции на включенном агрегате пуск установки и проверка рабочих параметров настройка рабочих параметров, с записью в эксплуатационный журнал тестирование микропроцессора проверка компрессоров на отсутствие посторонних шумов измерение рабочего тока проверка количества хладагента по перегреву измерение рабочих параметров холодильной машины снятие параметров с составлением отчета с записью рабочих параметров холодильных машин по результатам инспекции выдача рекомендаций по правильной эксплуатации оборудования и консультация обслуживающего персонала.

Консервация

Проверка отсутствия утечек фреона Тестирование микропроцессора Конденсация хладагента в конденсатор (при наличии необходимой запорной арматуры) Перекрытие запорной арматуры на фреоновом контуре чиллера (при наличии) Снятие питания с чиллера Удаление силовых плавких вставок (при наличии) Анализ масла

Примечание: в стоимость сервисного обслуживания не входит:

- Расходные материалы:

  - Фильтры

  - Хладагент

  - Масло

  - Ремни

- Расходы, связанные с применением тяжелой техники для демонтажа и последующего монтажа техники.

- Пароувлажнитель

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка креплений аппаратуры управления Протяжка контактных соединений Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Проверка загрязненности парового цилиндра, при необходимости очистка или замена электродов Проверка герметичности соединений, при необходимости затяжка Проверка фильтров, при необходимости очистка Проверка состояния трубопроводов и изоляции, при необходимости восстановление Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

- Вентиляционный агрегат дымоудаления

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка контактных соединений Протяжка креплений аппаратуры управления Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Вентиляционный агрегат

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка подшипников вала Проверка вращения крыльчатки и наличие цепляний Проверка состояния основания Осмотр вентилятора Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка вращения рабочего колеса и наличие цепляний Проверка и очистка рабочего колеса Проверка состояния основания Измерение скорости вращения Проверка прочности крепления антивибрационных опор Контроль вибрации и необычных шумов Протяжка резьбовых соединений

Проверка резьбовых соединений Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

- Тепловая завеса

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка контактных соединений Протяжка креплений аппаратуры управления Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Проверка электрооборудования

Проверка насосов

Контроль работы вентиляционных агрегатов

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка состояния вентиляторов Проверка состояния основания Проверка состояния подшипников

Проверка загрязненности теплообменников, при необходимости очистка Проверка сетчатых фильтров, при необходимости очитка Проверка состояния воздушных фильтров, при необходимости чистка Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

- Сплит-система

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка креплений аппаратуры управления Протяжка контактных соединений Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Компрессор

Осмотр компрессора Проверка работы Проверка состояния электродвигателя Проверка состояния основания Проверка уровня масла в компрессоре, по необходимости дозаправка Протяжка крепежных болтов

Вентиляционный агрегат

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка состояния вентиляторов Проверка состояния электродвигателя Проверка состояния основания Проверка состояния подшипников Очистка рабочего колеса

Конденсатор

Осмотр Проверка работы Очистка наружной поверхности

Испаритель

Осмотр Проверка работы Очистка фильтра

Конденсатная ванна и дренажный трубопровод

Осмотр Очистка Дезинфекция

Фреоновый контур

Осмотр Проверка герметичности, при необходимости ремонт с дозаправкой холодильного агента

Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

Измерение температуры входящего и выходящего воздуха Измерение температуры входящего и выходящего холодоносителя Проверка давления всасывания (давления испарения) Проверка давления нагнетания (давления конденсации) Проверка переохлаждения на конденсаторе Проверка перегрева на испарителе

Проверка состояния трубопроводов и изоляции, при необходимости восстановление

- Компрессорно-конденсаторный блок

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка креплений аппаратуры управления Протяжка контактных соединений Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Компрессор

Осмотр компрессора Проверка работы Проверка состояния электродвигателя Проверка состояния основания Проверка уровня масла в компрессоре, по необходимости дозаправка Протяжка крепежных болтов

Вентиляционный агрегат

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка состояния вентиляторов Проверка состояния электродвигателя Проверка состояния основания Проверка состояния подшипников Очистка рабочего колеса

Конденсатор

Осмотр Проверка работы Очистка наружной поверхности

Фреоновый контур

Осмотр Проверка герметичности, при необходимости ремонт с дозаправкой холодильного агента

Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

Измерение температуры входящего и выходящего воздуха Измерение температуры входящего и выходящего холодоносителя Проверка давления всасывания (давления испарения) Проверка давления нагнетания (давления конденсации) Проверка переохлаждения на конденсаторе

Проверка состояния трубопроводов и изоляции, при необходимости восстановление

- Мультизональный кондиционер

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка креплений аппаратуры управления Протяжка контактных соединений Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Компрессор

Осмотр компрессора Проверка работы Проверка состояния электродвигателя Проверка состояния основания Проверка уровня масла в компрессоре, по необходимости дозаправка Протяжка крепежных болтов

Вентиляционный агрегат

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка состояния вентиляторов Проверка состояния электродвигателя Проверка состояния основания Проверка состояния подшипников Очистка рабочего колеса

Конденсатор

Осмотр Проверка работы Очистка наружной поверхности

Испаритель

Осмотр Проверка работы Очистка фильтра

Конденсатная ванна и дренажный трубопровод

Осмотр Очистка Дезинфекция

Фреоновый контур

Осмотр Проверка герметичности, при необходимости ремонт с дозаправкой холодильного агента

Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

Измерение температуры входящего и выходящего воздуха Измерение температуры входящего и выходящего холодоносителя Проверка давления всасывания (давления испарения) Проверка давления нагнетания (давления конденсации) Проверка переохлаждения на конденсаторе Проверка перегрева на испарителе

Проверка состояния трубопроводов и изоляции, при необходимости восстановление

- Фанкойл

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка креплений аппаратуры управления Протяжка контактных соединений Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Вентиляционный агрегат

Осмотр электродвигателей вентиляторов Проверка правильности вращения вентиляторов Проверка состояния вентиляторов Проверка состояния основания Проверка состояния подшипников

Конденсатная ванна и дренажный трубопровод

Осмотр Очистка Дезинфекция

Проверка загрязненности теплообменников, при необходимости очистка Проверка состояния воздушных фильтров, при необходимости очистка

- Насосная станция

Аппаратура управления

Осмотр и проверка работы реле магнитных пускателей Проверка крепления приборов автоматики Проверка зажимов всех контактных соединений Проверка логики работы автоматики Проверка срабатывания защитных устройств Очистка контактов Протяжка креплений аппаратуры управления Протяжка контактных соединений Регулирование аппаратуры управления

Электрические цепи

Измерение рабочего напряжения Измерение рабочего тока

Контроль работы насосного агрегата

Осмотр электродвигателя насоса Проверка правильности вращения Проверка состояния насоса Проверка состояния основания Проверка состояния подшипников

Проверка герметичности соединений, при необходимости затяжка Контроль работы запорной арматуры Проверка соответствия рабочих параметров расчетным значениям

Подписи сторон: От имени Заказчика _______________ (_______________) м.п. От имени Исполнителя _______________ (_______________) м.п.

График работ

| № системы | Наименование | Кол-во обслуживаний в год | Даты проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |

Подписи сторон:

| От имени Заказчика _______________ (_______________) м.п. | От имени Исполнителя _______________ (_______________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

К Договору №

График платежей

| № | Дата платежа | Назначение платежа | Условие платежа | Сумма | НДС | Общая стоимость, в т. ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "__"_______ ___ г. | Предоплата | Счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |  |  |
| 2 | "__"_______ ___ г. | Оплата работ 1 квартал | Счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ, АКТ Сдачи-Приёмки работ |  |  |  |
| 3 | "__"_______ ___ г. | Оплата работ 2 квартал | Счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ, АКТ Сдачи-Приёмки работ |  |  |  |
| 4 | "__"_______ ___ г. | Оплата работ 3 квартал | Счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ, АКТ Сдачи-Приёмки работ |  |  |  |
| 5 | "__"_______ ___ г. | Оплата работ 4 квартал | Счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ, АКТ Сдачи-Приёмки работ |  |  |  |

Приложение № 3

К Договору №

Акт

# приемки-сдачи работ

к Договору №__________ от «___» _____________201__г.

г. Санкт - Петербург 					_____ ______________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Исполнителя:

___________________________________________________________________________

Фамилия И.О., должность

с одной стороны, и представители Заказчика:

___________________________________________________________________________

Фамилия И.О., должность

с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что все работы по

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

предусмотренные Договором № ______________ от ___ _________ 201_ г. выполнены в полном объеме. Оборудование работает нормально. Претензий по качеству выполненных работ Заказчик не имеет.

(Ф.И.О., должность, подпись)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Рекомендации: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Работу сдал							                        Работу принял

от ИСПОЛНИТЕЛЯ							от ЗАКАЗЧИКА

_______________                                                                                          _______________

Приложение № 4

К Договору №

ЛИСТ УЧЁТА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

| Сервисный-инженер |
| --- |
| Наименование Объекта | Заказчик |
| Адрес Объекта |
| Контактное лицо | Контактный телефон |
| Тип оборуд-ния | Производ-ль | Модель № | Сер № |
| Серв.обслуж . Ремонт Пуск Гарантия Ср.вызов Прочее ( ( ( ( ( ( |
| Дата | Работы, проведенные во время визита | Время прибытия | Время убытия | Время в пути |
| Работа полностью завершена ДА ( НЕТ ( | Лист параметров ДА ( НЕТ ( |
| Незавершенные работы |
| Материалы и зап.части, использованные в работе | Количество | Замечания |
| Подпись Заказчика Пожалуйста, укажите печатными буквами Ф.И.О. и должность | Подпись сервис-инженера |